СОГЛАСОВАНО:                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профсоюзного комитета                                                 заведующая детским садом _____________________Ю.В.Кубасова                                                   ____________Е.А.Молокова

приказ № ____ от __________

Инструкция по охране труда 
при уборке снега вручную 


1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при выполнении работ по уборке снега вручную. 
1.2. К самостоятельной работе по уборке снега вручную, допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку. Беременные женщины к работам по уборке снега не допускаются. 
В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда. 
1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 3 месяца) не должен приступать к работе. Нельзя приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа. 
1.4. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры в установленные сроки. 
1.5. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска. 
1.6. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч. в неделю. 
Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска. 
1.7. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими при выполнении работ, по уборке снега вручную, являются:

-движущиеся машины и механизмы; 
-перемещаемый инвентарь; 
-пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
-повышенная подвижность воздуха; 
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, инвентаря; физические перегрузки. 
1.8. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, обращению с которыми работник не обучен и не проинструктирован. 
1.9. Работник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты. 
1.10. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты при выполнении работ по уборке снега вручную выдаются: 
-рукавицы комбинированные; 
-ботинки теплые; 
-костюм х/б;

- куртка и брюки, хлопчатобумажные на утепляющей прокладке.

1.11. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение. 
1.12. Работник должен соблюдать правила личной гигиены.

1.13. Для питья пользоваться водой из специальных устройств.

Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах. 
1.14. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда. 
1.15. Заметив нарушение требований охраны труда другими работниками, работник должен предупредить их о необходимости их соблюдения. 
1.16. Работник должен также выполнять правомерные указания заведующей детским садом, заместителя заведующей по хозяйственной работе, лица, уполномоченного по охране труда от трудового коллектива.

1.17. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты, 
2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: 
- освободить проходы, проезды и места складирования убранного снега от посторонних предметов; 
- проверить достаточность освещения проходов и мест складирования. 
2.3. Проверить исправность инструмента, инвентаря и приспособлений.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Все дорожки, покрытия участков с асфальтобетонным и бетонным покрытием должны очищаться от снега, обледенелого наката или посыпаться песком. 
В первую очередь, очищаются основные и центральные дороги   подъездные пути на территории детского сада.

3.2. В первую очередь при гололеде посыпаются песком места, где образовался  лед. 
3.3. Снег, который был сброшенный с крыш, должен быть немедленно убран.  Вывозка снега с территории детского сада разрешается только на специально отведенные места.  
3.4. При погрузке снега не загромождать установленные проходы и проезды. 
3.5. Для предотвращения аварийных ситуаций не находиться и не производить работы на пути движения транспорта. 
3.6. При производстве работ по пути движения автотранспорта внутри территории предприятия обеспечить контроль за въездом и выездом транспорта. 
3.7. Попадающийся мусор складировать отдельно. 
3.8. Не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить заведующей детским садом, либо лицу замещающему, заместителю заведующей по хозяйственной работе. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен сообщить о случившемся заведующей детским садом, либо лицу его замещающему, либо заместителю заведующей по хозяйственной работе или попросить сделать это кого-либо из окружающих. 
4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями. 
4.3. В случае поломки уборочного инвентаря работник должен сообщить об этом заведующей детским садом, заместителю заведующей по хозяйственной работе. 
4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник должен: 
-прекратить работу; 
-сообщить о случившемся заведующей детским садом, либо лицу замещающему; заместителю заведующей по хозяйственной работе.
-принять меры по эвакуации людей;

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Переместить использованный уборочный инвентарь в установленные места хранения. 
5.2. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенное место. 
5.3. В конце рабочего дня вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.4. Обо всех недостатках выявленных в течение работы, сообщить заведующей детским садом, заместителю заведующей по хозяйственной работе.

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получил (а)

«_____»________________ 20   г. __________________ (_______________________)