СОГЛАСОВАНО:                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профсоюзного комитета                                          заведующая детским садом                                               _____________________Ю.В.Кубасова                                            _____________Е.А.Молокова

приказ № ____ от __________

# Инструкция
по охране труда при выполнении малярных работ

1. Общие требования охраны труда при выполнении малярных работ

- 1.1. К работам с красителями, обладающими токсичными свойствами, допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование.
1.2. К выполнению малярных работ допускаются лица, которые изучили настоящую инструкцию по охране труда при выполнении малярных работ и прошли вводный инструктаж на рабочем месте.
1.3. При выполнении малярных работ работнику необходимо помнить, что нарушение правил производственной санитарии может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов, а в некоторых случаях – к отравлению.
1.4. После того, как освободилась тара из-под растворителей и лакокрасочных материалов немедленно удалить ее с рабочего места.
1.5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком, а затем хорошо убрать.
1.6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, которые расположены на высоте более 1м от пола, в темных или местах слабоосвещенных.

1.7. Рукоятки используемых рабочих инструментов должны быть сделаны из древесины, гладко обработаны, подогнаны под размер и надежно закреплены.
1.8. Запрещается применять ручной инструмент, если на нем имеются выбоины, трещины, сколы рабочих частей.
1.9. Тару необходимо открывать и чистить только специальным инструментом, изготовленным из меди, алюминия или другого материала, который не образует искр.
1.10. Необходимо строго придерживаться правил и требований инструкции по охране труда при малярных работах, а также инструкций по эксплуатации используемых инструментов, оборудования и расходных материалов.

2. Требования охраны труда перед началом выполнения малярных работ

2.1. Надеть спецодежду, подготовить защитные средства, резиновые перчатки, при работе с растворителями защитную маску.
2.2. Перед выполнением малярной работы необходимо проверить надежность настилов, лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.
2.3. Проверить наличие всех необходимых инструментов и расходных материалов для выполнения малярных работ.

3. Требования охраны труда во время проведения малярных работ

3.1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить при помощи подмостей.
3.2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты, при работе на стремянке соблюдать инструкцию по охране труда на лестницах и стремянках.
3.3. Все внутренние малярные работы выполнять только при открытых окнах.
3.4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые соединения, способом пульверизации.
3.5. Для того, чтобы удалить старую масляную краску химическим способом, необходимо использовать шпатель на удлиненной ручке.
3.6. Категорически запрещается прием пищи на рабочем месте.
3.7. При выполнении работ на высоте (на лестницах, стремянках, подмостях и передвижных столиках) знать и строго соблюдать инструкцию по охране труда.
3.8. Во время проведения работ строго соблюдать данную инструкцию по охране труда при выполнении малярных работ и инструкции по выполнению работ на подмостях и переносных лестницах.

4. Требования охраны труда после окончания малярных работ

4.1. Утилизировать пустые емкости из-под используемых красок, растворителей и т.п.
4.2. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом теплой водой.
4.3. Запрещается мыть руки любыми растворителями.

5. Требования охраны труда в случае аварийных ситуаций

5.1. При плохом самочувствии (угар от краски) немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшее лечебное учреждение, сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.
5.2. При неисправности настилов, ни в коем случае нельзя продолжать работу, необходимо сообщить о данном факте администрации учреждения.
5.3. Если возник пожар эвакуировать людей из помещения, немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть и администрации учреждения, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителя).

С инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а)
«___»____20___г. __________ (______________________)